INPUT
X0		a0	a0頂料缸上端點
X1		b1	b1水平缸前端點
X2		b0	b0水平缸後端點
X3		c1	c1垂直缸下端點
X4		c0	c0垂直缸上端點
X5		p0	p0出料格位0感測器
X6		p1	p1出料格位1或2感測器
X7		p2	p2出料格位3感測器
X10		s0	s0重量判別模組進料感測器
X11		s1	s1重量判別感測器(上)*
X12		s2	s2重量判別感測器(下)*
X13		COS1	*復歸模式/工作模式
X14		COS2_L	*單一循環/指定功能
X15		COS2_R	*單一循環/連續循環
X16		ST/RST	啟動鈕/復歸鈕
X17		EMS	緊急停止開關(NC)

OUTPUT
Y0		A	A頂料缸下降
Y1		B+	B＋水平缸前進
Y2		B-	B－水平缸後退
Y3		C	C垂直缸下降
Y4
Y5		R1	R1整列盤馬達前進M＋
Y6		R2	R2整列盤馬達後退M－
Y7
Y10		D+	D＋夾爪閉合
Y11		D-	D－夾爪打開
Y12
Y13
Y14
Y15		RL	RL紅燈
Y16		YL	YL黃燈
Y17		GL	GL綠燈